### “เซปรัสท์รีมูฟเวอร์”  ZEP  RUST  REMOVER

# น้ำยากำจัดสนิม ตะกรัน คราบดำ ชนิดเข้มข้นประสิทธิภาพสูง

# ลักษณะทั่วไป

# เป็นน้ำยาชนิดเข้มข้นที่มีฤทธิ์เป็นกรด เหมาะสำหรับใช้กำจัด สนิม คราบดำ อ๊อกไซด์  ตะกรัน

# จากพื้นผิวโลหะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนผสมที่เป็นกรดชนิดไม่มีการกระเหย สารป้องกันการกัดกร่อน

# สารทำความสะอาด

# คุณสมบัติ     	                                                            ประโยชน์

-  ไม่มีไอกรดระเหย				-  ไม่เกิดไอกรดซึ่งเป็นอันตรายขณะทำงาน แม้ขณะใช้ความร้อน

ก็ตาม

-  ทำปฏิกิริยาได้รวดเร็ว				-  จึงสามารถกำจัดสนิมได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แรงงานขัด

-  ปลอดภัยต่อโลหะ				-  มีสารป้องกันการกัดกร่อนโลหะชนิดต่าง ๆ

-  ทำงานพร้อมกัน 2 อย่าง			-  ทำความสะอาดพร้อมกับการกำจัดสนิม

-  มีความเข้มข้นสูง				-  สามารถเจือจางด้วยน้ำ 1 : 10  ถึง  1: 20   ก่อนการใช้งาน

-  ป้องกันสนิมชนิดเกิดทันทีทันใด		-  เนื่องจากมีฟิล์มป้องกันสนิมหลังทำความสะอาดแล้ว

-  สลายได้ทางชีวภาพ				-  ส่วนผสมทั้งหมด สามารถสลายได้ตามธรรมชาติ

-  ไม่ติดไฟ					-  ไม่มีจุดติดไฟ

-  ชะล้างได้ง่าย					-  ไม่มีคราบหลงเหลือ แม้จะใช้น้ำกระด้าง

-  เตรียมโลหะก่อนการเคลือบสี			-  หลังการกำจัดสนิมจะมีฟอสเฟตฟิล์มเคลือบ ทำให้สีติดแน่นขึ้น

-  USDA รับรอง				-  สามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมอาหาร

การใช้งาน.-   เหมาะสำหรับใช้งาน

| เหล็ก | เครื่องจักรกลการเกษตร | ชิ้นส่วนเครื่องจักร | เหล็กกล้า |
| --- | --- | --- | --- |
| อุปกรณ์ยึดไฟฟ้า | อุปกรณ์ทางน้ำ | อะหลั่ยรถยนต์ | ท่อต่าง ๆ |
| อุปกรณ์รถไฟ | เครื่องมือ | โซ่ | โครงสะพาน |
| ป้ายสัญญาณ | น๊อตและสกรู | แนวกั้นถนน |  |

# วิธีใช้

-    การกำจัดสนิมโดยทั่ว ๆ ไป  เจือจางด้วยน้ำ  10 ถึง 15  ส่วน  ใช้แปรงทา  ผ้าถูหรือการสเปรย์   ปล่อยให้ทำ ปฏิกิริยา  5  ถึง  15  นาที  ถ้าจำเป็นต้องทำซ้ำอีก  เพื่อให้ผิวหน้าเปียกอยู่เสมอ   ใช้แปรงถูไปมา   แล้วล้างด้วยน้ำ  การใช้น้ำร้อนจะทำให้สามารถกำจัดสนิมได้เร็วขึ้นแล้วใช้ลมร้อนเป่าหรือเช็ดให้แห้ง

-   การกำจัดสนิมโดยวิธีการจุ่มหรือแช่ในถัง   เติมสารละลายที่เจือจางโดยน้ำ  10  ถึง  20 ส่วน (อาจทำให้ร้อนถึง  1600F  เพื่อเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้น) จุ่มชิ้นส่วนที่ต้องการกำจัดสนิมลงในถัง  ระยะเวลาที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสนิมมีมากน้อยเท่าใด

ข้อควรระวัง

- ถ้ามีสนิมบางส่วนตกค้างอยู่อาจใช้แปรงลวดแปรงออกเบา ๆ  เมื่อสนิมหมดแล้วนำชิ้นส่วนนั้นล้างด้วยน้ำ  น้ำร้อนจะดีกว่าเพราะจะล้างได้เร็วและแห้งทันที  ซึ่งจะช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา

- ห้ามใช้วิธีแช่กับชิ้นส่วนโลหะที่เป็น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม  กัลวาไนส์  และโลหะที่ไวต่อกรด

คุณลักษณะเฉพาะ

| ลักษณะทางกายภาพ..............ของเหลวมีฐานเป็นน้ำ | ความหนาแน่น............9.83 ปอนด์ / แกลลอน |
| --- | --- |
| สี...............................................................อำพันเข้ม | ความถ่วงจำเพาะ....................................1.179 |
| กลิ่น..............................................................อ่อน ๆ | จุดติดไฟ...............................ไม่มี (ไม่ติดไฟ) |
| PH (เข้มข้น).............................................. 0.5 - 1.0 | อายุการใช้งาน..........................มากกว่า 1 ปี |
| เจือจาง 1:4.................................................1.5 - 2.0 |  |

การบรรจุ     แกลลอน  (3.785 ลิตร)

ผู้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย         CLEAN PROJECT COMPANY     ประเทศไทย